ТУ -26.51.52-001-12189681-2018

Извещатель охранный магнитоконтактный

взрывозащищенный РИЗУР-ИО-102-50

Руководство по эксплуатации

РЭ.00017

г. Рязань

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, работой, правилами монтажа и эксплуатации извещателя охранного магнитоконтактного

взрывозащищенного  РИЗУР-ИО-102-50 (далее извещатель).

Перед монтажом извещателя необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом, прошедшим аттестацию, имеющим допуск к работе с электрооборудованием, с соблюдением всех требований к монтажу электрических устройств, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах. Лицо, осуществляющее монтаж, несёт ответственность за производство работ в соответствии с настоящим РЭ, а также со всеми предписаниями и нормами, касающимися безопасности и электромагнитной совместимости.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, несоблюдением правил эксплуатации или использованием оборудования не в соответствии с его назначением.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию прибора, улучшающие его качество и не снижающие безопасность, без предварительного уведомления.

Содержание

1. Описание и работа	3

1.1 Назначение и область применения	3

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Эксплуатационные характеристики	5

1.4 Устройство и работа	5

1.5 Маркировка	6

1.6 Упаковка	6

2. Использование по назначению	7

2.1 Эксплуатационные ограничения	7

2.2 Подготовка изделия к использованию 	7

2.3 Использование изделия 	8

3.Техническое обслуживание	10

3.1 Меры безопасности 	10

3.2 Порядок технического обслуживания	10

4. Правила хранения и транспортирования	11

5. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 	11

6. Адрес изготовителя	11

Приложение А 	12

Приложение Б 	13

Приложение В 	13

1 Описание и работа.

1.1  Назначение и область применения

Извещатели предназначены для контроля положения дверей охраняемых помещений, а также для контроля положения перемещающихся отдельных частей конструкций и механизмов при выполнении различных технологических процессов в угольной, машиностроительной, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности.

Извещатели реагируют на открывание (закрывание) или смещение конструктивных элементов с последующей выдачей сигнала о тревоге  на приемно-контрольный прибор или пульт централи-зованного наблюдения.

Извещатель преобразует изменение положения контролируемого механизма в выходной сигнал типа «сухой контакт».

Извещатель соответствует требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категории IIС и температурному классу Т6 (ГОСТ 31610.0-2014).

По требованиям взрывозащиты конструкция сигнализаторов соответствует   ГОСТ IEC 60079-1-2011 как электрооборудование с видом взрывозащиты «d – взрывонепроницаемая оболочка» или ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «ia»».

1.2 	Технические характеристики

Основные технические характеристики сигнализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| --- | --- |
| Выходной сигнал | «сухой контакт» переключающий |
| Расстояние срабатывания, мм | 10 /20 / 25 |
| Макс. коммутируемое напряжение, В | 230 |
| Макс. коммутируемый ток, А | 1 |
| Макс. коммутируемая мощность, Вт | 20 |
| Сопротивление изоляции, МОм | не менее 20 |
| Электропрочность изоляции, В | не менее 1500 |
| Температурный класс | Т6 |
| Вид взрывозащиты | 1 Ex d IIC T6 Gb X / 0 Ех ia IIC Т6 Ga X без взрывозащиты |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 / IP68 |
| Устойчивость у синусоидальной вибрации, g | не менее 10 |
| Устойчивость к механическим ударам, g | не более 150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | -60….+80 |
| Подключение | диаметр кабеля для кабельного ввода М20х1,5 от 6 до 12 мм |
| Габаритные размеры блока геркона,без учета кабельного ввода и заглушки, ДхШхВ, мм | 108х45х32 (см. рисунок А.1) |
| Габаритные размеры блока магнита ,без учета кабельного ввода и заглушки, ДхШхВ, мм | 115х45х32 (см. рисунок А.2) |
| Масса блока геркона и блока магнита, кг | не более 0,8 |

1.3 Эксплуатационные характеристики

Извещатели предназначены для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ.

Ориентация извещателя в пространстве при монтаже на объекте – произвольная.

Взаимная ориентация корпусов блока геркона и блока магнита на контролируемом механизме – встречно параллельная (рисунок Б.1).

Извещатель предназначен для длительной непрерывной работы.

Извещатель не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека, устойчив к воздействию инея и росы.

1.4 Устройство и работа

Внешний вид извещателя показан на рисунке 1.

Извещатель состоят из двух отдельных частей – блока геркона (1) и блока магнита (2).

Корпуса блоков геркона и магнита изготовлены из алюминиевого сплава методом литья.

Внутри блока геркона размещена плата с магнитоуправляемым контактом (герконом) и клеммным блоком для подключения коммутирующего кабеля. Кабель вводится в корпус через кабельный ввод с сальниковым уплотнением.

Внутри блока магнита расположен постоянный магнит.

На корпусах блока геркона и блока магнита нанесена поперечная метка размещения магнитного контакта для их совмещения при монтаже на контролируемом механизме.

Корпуса имеют монтажную планку с отверстиями для крепежных элементов, предназначенную для крепления корпуса к поверхности объекта. На монтажной планке установлен винт внешнего заземления.

Рисунок 1. Внешний вид извещателя РИЗУР-ИО

Принцип действия извещателя основан на изменении положения контактов геркона (размыкание, замыкание, переключение) под воздействием внешнего магнитного поля.

При взаимном приближении и отдалении блока геркона и блока магнита  происходит изменение положения контактов геркона на противоположное (переключение), и, как следствие, замыкание или размыкание контрольной цепи.

Извещатель РИЗУР-ИО не требует источника питания и осуществляет сигнализацию непрерывно.

1.5 Маркировка

Маркировка изделия выполняется  в соответствии с Техническим Регламентом ТР ТС 012/2011 и ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) способом лазерной гравировки, обеспечивающим сохранность и четкость изображения в течение всего срока службы изделия в условиях, для которых оно предназначено.

Маркировка содержит следующие данные:

-  наименование или товарный знак завода-изготовителя;

-  обозначение  изделия;

-  единый знак ЕАС обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;

-  специальный знак Ех взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);

-  маркировку взрывозащиты (для взрывозащищенного исполнения);

-  номер сертификата соответствия;

-  код степени защиты от внешних воздействий IP по ГОСТ 14254;

-  температурный диапазон окружающей среды;

-  дату изготовления;

-  заводской № __;

-  знак  «опасно высокое напряжение»;

- предупреждающую надпись «ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»

Обозначение знака наружного заземления выполняется согласно ГОСТ 21130-75.

Транспортная маркировка груза должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с конструкторской документацией и ГОСТ 14192.

1.6 Упаковка

Извещатель  упаковывается согласно внутренним регламентам и стандартам завода-изготовителя, а также по спецзаказу клиента.

Перед упаковыванием в каждый ящик с изделиями  вкладывается упаковочный лист, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование и обозначение изделия;

- количество изделий;

- дату упаковывания

# 2  Использование по назначению

2.1  Эксплуатационные ограничения

Запрещается превышать эксплуатационные параметры, указанные в таблице 1.

Превышение максимальных значений технологических параметров может повлечь за собой выход

извещателя из строя и привести к возникновению аварийной ситуации с опасностью для жизни и здоровья обслуживающего персонала, загрязнения окружающей среды и материального ущерба.

Монтаж и эксплуатация извещателей должны проводиться подготовленными специалистами, аттестованными и допущенными к работе в установленном порядке в соответствии с действующими на территории РФ и данного предприятия нормами и правилами.

Все работы по монтажу извещателя должны быть завершены до его подключения.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается:

- проводить проверку работоспособности извещателя магнитом. Для этого следует использовать

только ответный модуль самого извещателя.

- устанавливать извещатель на расстоянии менее 1 метра от источников сильных электро-

магнитных полей;

- использовать извещатель  со следами механических и химических повреждений;

-  самостоятельно ремонтировать или заменять части извещателя без уведомления производителя;

- самовольно вносить изменения в конструкцию прибора.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности.

При монтаже, демонтаже и обслуживания извещателя во время эксплуатации необходимо соблюдать меры предосторожности от получения различных видов поражения в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

Монтаж, демонтаж, испытания и эксплуатация извещателя, работающего во взрывоопасных зонах, следует проводить с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004  и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, а также серии ГОСТ 31610(IEC 60079), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996)  и гл. 7.3 ПУЭ;  Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74/ММСС СССР; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), гл.3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; инструкций на устройства в составе которых применены извещатели.

При работе извещателя  категорически запрещается вскрывать его корпус.

2.2.2 Распаковка и входной контроль.

При поступлении извещателя  на объект необходимо

- осмотреть упаковку и убедиться в её целостности;

- вскрыть упаковку и проверить содержимое на соответствие комплекту   поставки;

- тщательно осмотреть извещатель, убедиться в отсутствии  механических повреждений прибора;

- проверить работоспособность извещателя.

Проверку работоспособности извещателя проводить, перемещая блок магнита к блоку геркона. При корректной работе контакты геркона должны переключаться. Переключение контактов можно определить при помощи мультиметра в режиме проверки сопротивления: сопротивление между контактами в нормально замкнутой паре  в исходном состоянии должно стремится к нулю, при переключении – к бесконечности, для нормально разомкнутой пары контактов – наоборот.

При отсутствии срабатывания геркона связаться с производителем.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Монтаж на объекте

При размещении и эксплуатации охранных извещателей необходимо руководствоваться требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.»

К несущей поверхности блок геркона и блок магнита крепятся шурупами или винтами через отверстия в монтажной планке.

Блок геркона монтируется на неподвижную часть объекта, блок магнита -  на подвижную.

Различные варианты монтажа извещателя представлены на рисунке Б.1

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСТОЧЕН.

Место установки должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа извещателя. Окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей извещателя. Параметры вибрации не должны превышать значений, указанных в таблице 1.

2.3.2 Электрическое подключение

Перед подключением извещателя следует убедиться в отсутствии напряжения в линии.

К винтам внешнего заземления извещателя подсоединить провода заземления. Сопротивление линии заземления, измеренное омметром, не должно превышать  4 Ом.

Схемы электрических подключений извещателя, в том числе во взрывобезопасном исполнении, представлены в приложении Б.

К внешней линии извещатель  присоединяется кабелем через кабельный ввод с сальниковым уплотнением. При монтаже следует обратить внимание на то, что, наружный диаметр кабеля должен соответствовать применяемому кабельному вводу.

Для удобства подключения кабеля к системе охранной сигнализации допускается изменять положение кабельного ввода в корпусе на противоположное.

Для этого необходимо  ослабить,  открутить и снять нажимную гайку и кабельный ввод, аккуратно извлечь плату с герконом из корпуса. Открутить заглушку с противоположного торца корпуса. Установить плату внутрь  корпуса со стороны противоположной исходной. Установить и закрутить заглушку. Установить и закрутить кабельный ввод в корпус.

Сальниковое уплотнение затянуть нажимной гайкой, обеспечив герметичность ввода кабеля в корпус. Кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения. Нажимную гайку после монтажа стопорить грунтовкой.

При использовании кабеля в металлорукаве закрепить рукав с помощью фиксатора кабельного ввода.

2.3.3 Демонтаж

Убедиться в том, что электрические цепи сигнализатора обесточены.

Отключить провода кабеля извещателя от контрольного блока контролируемого механизма.

Отключить провода заземления от винтов заземления извещателя.

Произвести действия, указанные в 2.3.1 « «Монтаж на объекте» в обратном порядке.

# 3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности сигнализатора при использовании.

К техническому обслуживанию сигнализатора допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности, утвержденным в установленном порядке руководством эксплуатационных служб, и изучившие настоящее РЭ.

Сигнализатор обеспечивает возможность непрерывной работы периодами по 6 месяцев без непосредственного местного обслуживания и контроля. Между указанными периодами проводятся регламентные работы, указанные в настоящем РЭ.

3.1  Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОТКЛЮЧИТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  ОТ СЕТИ!

3.2 Порядок технического обслуживания

Техническое обслуживание при хранении включает в себя учет времени хранения и соблюдение правил хранения в соответствии с требованиями, указанными в разделе 4.

Во время эксплуатации извещателя периодически проводятся регламентные работы с целью обеспечения его нормального функционирования в течение назначенного срока службы

Виды регламентных работ:

- внешний осмотр;

- удаление внешних загрязнений;

- проверка наличия крепежных деталей и момента их затяжки;

- измерение электрического сопротивления изоляции;

- проверка состояния наружного заземления.

При проведении внешнего осмотра проверяют:

- правильность заполнения паспорта на изделие, наличие всех необходимых записей в соответствующих разделах;

- соответствие и читаемость маркировки, в соответствии с настоящим РЭ;

- целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии, трещин  и других повреждений);

- целостность коммутирующих  кабелей (отсутствие видимых резких загибов, замятий и т.д., которые могут привести к нарушению целостности электрических цепей и их изоляции);

Удаление внешних загрязнений проводится при необходимости, с помощью

ветоши, щетки или кисти, специальными моющими растворами применение которых предусмотрено нормативной документацией, действующей в условиях предприятия заказчика, не агрессивными к деталям извещателя.

Измеренное сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм (при невозможности обеспечения нормальных климатических условий – не менее 1 МОм).

Состояние наружного заземления составных частей извещателя, проверить визуально: заземляющий винт должен быть затянут, место присоединения заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено. При необходимости заземляющие винты и место присоединения заземляющего проводника очистить и нанести консистентную смазку.

Периодичность профилактических осмотров извещателей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже двух раз в год.

4  Правила хранения и транспортирования

Условия хранения и транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы УХЛ1.

Извещатели  транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с нормативными документами, действующими на этих видах транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, складирования и хранения ящики с извещателями не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков при транспортировании и складировании должен исключать их    перемещение и падение. Допускается укладка ящиков с сигнализаторами не более, чем в три яруса. Ящики должны находиться в положении, указанном на манипуляционных знаках.

Срок пребывания приборов в условиях транспортирования не должен превышать три месяца.

Внимание! Запрещается хранить извещатель в непосредственной близости к ферромагнетикам, а также в непосредственной близости от сильного электромагнитного поля или оборудования, которое может воздействовать на магнитное поле изделия (минимальное расстояние – 1 м).

5  Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя  техническим условиям ТУ- 26.51.52-001-12189681-2018      при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации – 18  месяцев со дня ввода сигнализатора в эксплуатацию, но не позднее 24   месяцев со дня отгрузки сигнализатора потребителю.

Срок службы/эксплуатации изделия не менее 10  лет.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель удовлетворяет требования потребителя в отношении недостатков товара в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае обнаружения дефектов или несоответствий комплектности  поставленных изделий в период действия гарантийных обязательств, потребителю необходимо сообщить об этом предприятию изготовителю с указанием наименования изделия и его заводского номера. Дальнейшее взаимодействие потребителя и изготовителя осуществляется по ГОСТ Р 55754-2013.

6 Адрес изготовителя

Изготовитель ООО «НПО РИЗУР»

390527, Рязанская обл., Рязанский р-н.,

с. Дубровичи автодорога Рязань-Спасск, 14 км, стр.4Б

тел.+7 (4912) 20-20-80, +7 (4912) 24-11-66, 8-800-200-85-20

E-mail: marketing@rizur.ru         Web-сайт: http://www.rizur.ru

Приложение А

Габаритные размеры

Рисунок А.1 Габаритные размеры извещателя (блок геркона)

Рисунок А.2 Габаритные размеры извещателя (блок магнита)

Приложение Б

Взаимная ориентация блоков при монтаже

Рисунок А.1 Взаимная ориентация корпусов блока геркона и блока магнита на контролируемом механизме (3 варианта).

Приложение В

Схемы подключения извещателя

Рисунок А.1 – Схема подключения извещателя РИЗУР-ИО-102-50 без взрывозащиты

Рисунок А.2 – Схема подключения извещателя РИЗУР-ИО-102-50 с видом взрывозащиты

0 Ex ia IIC Ga X